ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $serial
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_110;
- $facility_130;

б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы измерителя с БДКГ–204

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$1-30.	$1-40.	$1-50.	$1-60.	$1-70.	$1-80.	$1-00.	$1-10.	$1-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$1-31.	$1-41.	$1-51.	$1-61.	$1-71.	$1-81.	$1-01.	$1-11.	$1-21.
7 мкЗв/ч	$1-32.	$1-42.	$1-52.	$1-62.	$1-72.	$1-82.	$1-02.	$1-12.	$1-22.
70 мкЗв/ч	$1-33.	$1-43.	$1-53.	$1-63.	$1-73.	$1-83.	$1-03.	$1-13.	$1-23.
0.7 мЗв/ч	$1-34.	$1-44.	$1-54.	$1-64.	$1-74.	$1-84.	$1-04.	$1-14.	$1-24.
7,0 мЗв/ч	$1-35.	$1-45.	$1-55.	$1-65.	$1-75.	$1-85.	$1-05.	$1-15.	$1-25.
70 мЗв/ч	$1-36.	$1-46.	$1-56.	$1-66.	$1-76.	$1-86.	$1-06.	$1-16.	$1-26.
0,7 Зв/ч	$1-37.	$1-47.	$1-57.	$1-67.	$1-77.	$1-87.	$1-07.	$1-17.	$1-27.
7 Зв/ч	$1-38.	$1-48.	$1-58.	$1-68.	$1-78.	$1-88.	$1-08.	$1-18.	$1-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № $bd_num2$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$2-30.	$2-40.	$2-50.	$2-60.	$2-70.	$2-80.	$2-00.	$2-10.	$2-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$2-31.	$2-41.	$2-51.	$2-61.	$2-71.	$2-81.	$2-01.	$2-11.	$2-21.
7 мкЗв/ч	$2-32.	$2-42.	$2-52.	$2-62.	$2-72.	$2-82.	$2-02.	$2-12.	$2-22.
70 мкЗв/ч	$2-33.	$2-43.	$2-53.	$2-63.	$2-73.	$2-83.	$2-03.	$2-13.	$2-23.
0.7 мЗв/ч	$2-34.	$2-44.	$2-54.	$2-64.	$2-74.	$2-84.	$2-04.	$2-14.	$2-24.
7,0 мЗв/ч	$2-35.	$2-45.	$2-55.	$2-65.	$2-75.	$2-85.	$2-05.	$2-15.	$2-25.
70 мЗв/ч	$2-36.	$2-46.	$2-56.	$2-66.	$2-76.	$2-86.	$2-06.	$2-16.	$2-26.
0,7 Зв/ч	$2-37.	$2-47.	$2-57.	$2-67.	$2-77.	$2-87.	$2-07.	$2-17.	$2-27.
7 Зв/ч	$2-38.	$2-48.	$2-58.	$2-68.	$2-78.	$2-88.	$2-08.	$2-18.	$2-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num3$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$3-30.	$3-40.	$3-50.	$3-60.	$3-70.	$3-80.	$3-00.	$3-10.	$3-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$3-31.	$3-41.	$3-51.	$3-61.	$3-71.	$3-81.	$3-01.	$3-11.	$3-21.
7 мкЗв/ч	$3-32.	$3-42.	$3-52.	$3-62.	$3-72.	$3-82.	$3-02.	$3-12.	$3-22.
70 мкЗв/ч	$3-33.	$3-43.	$3-53.	$3-63.	$3-73.	$3-83.	$3-03.	$3-13.	$3-23.
0.7 мЗв/ч	$3-34.	$3-44.	$3-54.	$3-64.	$3-74.	$3-84.	$3-04.	$3-14.	$3-24.
7,0 мЗв/ч	$3-35.	$3-45.	$3-55.	$3-65.	$3-75.	$3-85.	$3-05.	$3-15.	$3-25.
70 мЗв/ч	$3-36.	$3-46.	$3-56.	$3-66.	$3-76.	$3-86.	$3-06.	$3-16.	$3-26.
0,7 Зв/ч	$3-37.	$3-47.	$3-57.	$3-67.	$3-77.	$3-87.	$3-07.	$3-17.	$3-27.
7 Зв/ч	$3-38.	$3-48.	$3-58.	$3-68.	$3-78.	$3-88.	$3-08.	$3-18.	$3-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num4$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$4-30.	$4-40.	$4-50.	$4-60.	$4-70.	$4-80.	$4-00.	$4-10.	$4-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$4-31.	$4-41.	$4-51.	$4-61.	$4-71.	$4-81.	$4-01.	$4-11.	$4-21.
7 мкЗв/ч	$4-32.	$4-42.	$4-52.	$4-62.	$4-72.	$4-82.	$4-02.	$4-12.	$4-22.
70 мкЗв/ч	$4-33.	$4-43.	$4-53.	$4-63.	$4-73.	$4-83.	$4-03.	$4-13.	$4-23.
0.7 мЗв/ч	$4-34.	$4-44.	$4-54.	$4-64.	$4-74.	$4-84.	$4-04.	$4-14.	$4-24.
7,0 мЗв/ч	$4-35.	$4-45.	$4-55.	$4-65.	$4-75.	$4-85.	$4-05.	$4-15.	$4-25.
70 мЗв/ч	$4-36.	$4-46.	$4-56.	$4-66.	$4-76.	$4-86.	$4-06.	$4-16.	$4-26.
0,7 Зв/ч	$4-37.	$4-47.	$4-57.	$4-67.	$4-77.	$4-87.	$4-07.	$4-17.	$4-27.
7 Зв/ч	$4-38.	$4-48.	$4-58.	$4-68.	$4-78.	$4-88.	$4-08.	$4-18.	$4-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num5$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$5-30.	$5-40.	$5-50.	$5-60.	$5-70.	$5-80.	$5-00.	$5-10.	$5-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$5-31.	$5-41.	$5-51.	$5-61.	$5-71.	$5-81.	$5-01.	$5-11.	$5-21.
7 мкЗв/ч	$5-32.	$5-42.	$5-52.	$5-62.	$5-72.	$5-82.	$5-02.	$5-12.	$5-22.
70 мкЗв/ч	$5-33.	$5-43.	$5-53.	$5-63.	$5-73.	$5-83.	$5-03.	$5-13.	$5-23.
0.7 мЗв/ч	$5-34.	$5-44.	$5-54.	$5-64.	$5-74.	$5-84.	$5-04.	$5-14.	$5-24.
7,0 мЗв/ч	$5-35.	$5-45.	$5-55.	$5-65.	$5-75.	$5-85.	$5-05.	$5-15.	$5-25.
70 мЗв/ч	$5-36.	$5-46.	$5-56.	$5-66.	$5-76.	$5-86.	$5-06.	$5-16.	$5-26.
0,7 Зв/ч	$5-37.	$5-47.	$5-57.	$5-67.	$5-77.	$5-87.	$5-07.	$5-17.	$5-27.
7 Зв/ч	$5-38.	$5-48.	$5-58.	$5-68.	$5-78.	$5-88.	$5-08.	$5-18.	$5-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num6$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$6-30.	$6-40.	$6-50.	$6-60.	$6-70.	$6-80.	$6-00.	$6-10.	$6-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$6-31.	$6-41.	$6-51.	$6-61.	$6-71.	$6-81.	$6-01.	$6-11.	$6-21.
7 мкЗв/ч	$6-32.	$6-42.	$6-52.	$6-62.	$6-72.	$6-82.	$6-02.	$6-12.	$6-22.
70 мкЗв/ч	$6-33.	$6-43.	$6-53.	$6-63.	$6-73.	$6-83.	$6-03.	$6-13.	$6-23.
0.7 мЗв/ч	$6-34.	$6-44.	$6-54.	$6-64.	$6-74.	$6-84.	$6-04.	$6-14.	$6-24.
7,0 мЗв/ч	$6-35.	$6-45.	$6-55.	$6-65.	$6-75.	$6-85.	$6-05.	$6-15.	$6-25.
70 мЗв/ч	$6-36.	$6-46.	$6-56.	$6-66.	$6-76.	$6-86.	$6-06.	$6-16.	$6-26.
0,7 Зв/ч	$6-37.	$6-47.	$6-57.	$6-67.	$6-77.	$6-87.	$6-07.	$6-17.	$6-27.
7 Зв/ч	$6-38.	$6-48.	$6-58.	$6-68.	$6-78.	$6-88.	$6-08.	$6-18.	$6-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num7$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$7-30.	$7-40.	$7-50.	$7-60.	$7-70.	$7-80.	$7-00.	$7-10.	$7-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$7-31.	$7-41.	$7-51.	$7-61.	$7-71.	$7-81.	$7-01.	$7-11.	$7-21.
7 мкЗв/ч	$7-32.	$7-42.	$7-52.	$7-62.	$7-72.	$7-82.	$7-02.	$7-12.	$7-22.
70 мкЗв/ч	$7-33.	$7-43.	$7-53.	$7-63.	$7-73.	$7-83.	$7-03.	$7-13.	$7-23.
0.7 мЗв/ч	$7-34.	$7-44.	$7-54.	$7-64.	$7-74.	$7-84.	$7-04.	$7-14.	$7-24.
7,0 мЗв/ч	$7-35.	$7-45.	$7-55.	$7-65.	$7-75.	$7-85.	$7-05.	$7-15.	$7-25.
70 мЗв/ч	$7-36.	$7-46.	$7-56.	$7-66.	$7-76.	$7-86.	$7-06.	$7-16.	$7-26.
0,7 Зв/ч	$7-37.	$7-47.	$7-57.	$7-67.	$7-77.	$7-87.	$7-07.	$7-17.	$7-27.
7 Зв/ч	$7-38.	$7-48.	$7-58.	$7-68.	$7-78.	$7-88.	$7-08.	$7-18.	$7-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № $bd_num8$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$8-30.	$8-40.	$8-50.	$8-60.	$8-70.	$8-80.	$8-00.	$8-10.	$8-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$8-31.	$8-41.	$8-51.	$8-61.	$8-71.	$8-81.	$8-01.	$8-11.	$8-21.
7 мкЗв/ч	$8-32.	$8-42.	$8-52.	$8-62.	$8-72.	$8-82.	$8-02.	$8-12.	$8-22.
70 мкЗв/ч	$8-33.	$8-43.	$8-53.	$8-63.	$8-73.	$8-83.	$8-03.	$8-13.	$8-23.
0.7 мЗв/ч	$8-34.	$8-44.	$8-54.	$8-64.	$8-74.	$8-84.	$8-04.	$8-14.	$8-24.
7,0 мЗв/ч	$8-35.	$8-45.	$8-55.	$8-65.	$8-75.	$8-85.	$8-05.	$8-15.	$8-25.
70 мЗв/ч	$8-36.	$8-46.	$8-56.	$8-66.	$8-76.	$8-86.	$8-06.	$8-16.	$8-26.
0,7 Зв/ч	$8-37.	$8-47.	$8-57.	$8-67.	$8-77.	$8-87.	$8-07.	$8-17.	$8-27.
7 Зв/ч	$8-38.	$8-48.	$8-58.	$8-68.	$8-78.	$8-88.	$8-08.	$8-18.	$8-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № $bd_num9$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$9-30.	$9-40.	$9-50.	$9-60.	$9-70.	$9-80.	$9-00.	$9-10.	$9-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$9-31.	$9-41.	$9-51.	$9-61.	$9-71.	$9-81.	$9-01.	$9-11.	$9-21.
7 мкЗв/ч	$9-32.	$9-42.	$9-52.	$9-62.	$9-72.	$9-82.	$9-02.	$9-12.	$9-22.
70 мкЗв/ч	$9-33.	$9-43.	$9-53.	$9-63.	$9-73.	$9-83.	$9-03.	$9-13.	$9-23.
0.7 мЗв/ч	$9-34.	$9-44.	$9-54.	$9-64.	$9-74.	$9-84.	$9-04.	$9-14.	$9-24.
7,0 мЗв/ч	$9-35.	$9-45.	$9-55.	$9-65.	$9-75.	$9-85.	$9-05.	$9-15.	$9-25.
70 мЗв/ч	$9-36.	$9-46.	$9-56.	$9-66.	$9-76.	$9-86.	$9-06.	$9-16.	$9-26.
0,7 Зв/ч	$9-37.	$9-47.	$9-57.	$9-67.	$9-77.	$9-87.	$9-07.	$9-17.	$9-27.
7 Зв/ч	$9-38.	$9-48.	$9-58.	$9-68.	$9-78.	$9-88.	$9-08.	$9-18.	$9-28.

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № $bd_num10$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$10-30.	$10-40.	$10-50.	$10-60.	$10-70.	$10-80.	$10-00.	$10-10.	$10-20.	±20
0,7 мкЗв/ч	$10-31.	$10-41.	$10-51.	$10-61.	$10-71.	$10-81.	$10-01.	$10-11.	$10-21.
7 мкЗв/ч	$10-32.	$10-42.	$10-52.	$10-62.	$10-72.	$10-82.	$10-02.	$10-12.	$10-22.
70 мкЗв/ч	$10-33.	$10-43.	$10-53.	$10-63.	$10-73.	$10-83.	$10-03.	$10-13.	$10-23.
0.7 мЗв/ч	$10-34.	$10-44.	$10-54.	$10-64.	$10-74.	$10-84.	$10-04.	$10-14.	$10-24.
7,0 мЗв/ч	$10-35.	$10-45.	$10-55.	$10-65.	$10-75.	$10-85.	$10-05.	$10-15.	$10-25.
70 мЗв/ч	$10-36.	$10-46.	$10-56.	$10-66.	$10-76.	$10-86.	$10-06.	$10-16.	$10-26.
0,7 Зв/ч	$10-37.	$10-47.	$10-57.	$10-67.	$10-77.	$10-87.	$10-07.	$10-17.	$10-27.
7 Зв/ч	$10-38.	$10-48.	$10-58.	$10-68.	$10-78.	$10-88.	$10-08.	$10-18.	$10-28.

Выводы:
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата