Протокол № 48-48_______

поверки	Дозиметра-радиометра МКС-АТ6130

№
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП. 1196-2013:
– на дозиметрической установке γ-излучения УДГ-АТ130 №015 рег. №44761-10 (свидетельство о поверке №С-В/26-11-2024/407130134 от 26.11.2024 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») в составе с источниками из радионуклида 137Cs типа ИГИ-Ц-9-1 зав. №163, ИГИ-Ц-5-2 зав. №043, ИГИ-Ц-3-20 зав. №08Т, ИГИ-Ц-3-13 зав. №7АТ; ИГИ-Ц-3-5 зав. №07Т, источником из радионуклида 60Co типа ГИК-2-12 зав. №6К8, с относительной погрешностью θ0 = ±2,9% при доверительной вероятности Р = 0,95;
– на дозиметрической установке γ-излучения УДГ-АТ110 №013 рег. №40425-09 (свидетельство о поверке №С-В/26-11-2024/409219101 от 26.11.2024 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева) в составе с источником из радионуклида 241Am типа ИГИА-3м. зав. №430, источниками из радионуклида 137Cs типа ИГИ-Ц-3-12 зав. №39Т, ИГИ-Ц-3-1 зав. №2АА, ИГИ-Ц-3-4 зав. №28С, источником из радионуклида 60Co типа К/ГИК-1-2 зав. №К/555, источником из радионуклида 109Cd типа XCd9.06 зав. №2464.24, с относительной погрешностью θ0 = ±2,9% при доверительной вероятности Р = 0,95;
– по образцовым источникам β-излучения из радионуклида 90Sr+90Y типа 4СО зав. №660 (св. №0018602-4825-B от 22.07.2025 г.), зав. №661 (св. №0018603-4825-B от 22.07.2025 г.), зав. №662 (св. №0018604-4825-B от 22.07.2025 г.) с относительной погрешностью θ0 = ±6% при доверительной вероятности P = 0,95.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности амбиентного эквивалента дозы:	от 0,1 до 104 мкЗв/ч	±20 %;
– по плотности потока бета-частиц:	от 10 до 104 мин-1 ⋅ см-2	±20 %.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационное наименование ПО	АТ6130
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:

МКС-АТ6130 зав. №
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	0,10	0,10	0,10	0,10	—	—	—
0,7 мкЗв/ч	28С	263,2	0,71	0,72	0,70	0,71	1,43	3,56	±20
7,0 мкЗв/ч	28С	84,4	7,1	7,2	7,1	7,1	1,43	3,56
70 мкЗв/ч	39Т	215,7	72	71	70	71	1,43	3,56
0,70 мЗв/ч	08Т	185,8	0,69	0,70	0,71	0,7	0	3,19
7,0 мЗв/ч	043	342,6	6,9	7,2	7,1	7,1	1,43	3,56
В точке 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 ⋅ sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока β-частиц:

МКС-АТ6130 зав. №
φ_{0 i} , / мин-1см-2	№ ист.	φ_{i} , / мин-1⋅ см-2					{bar{φ}} _i , / мин-1⋅ см-2	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр"." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
88	660	94,0	95,1		89,8	89,9		93,0	92,4	5,00	8,59	±20
285	661	293		288			286		289	1,40	6,78
5230	662	4701		4785			4703		4730	-9,57	12,42

δ_{п р "." i} ={{bar{φ}} " - " φ_{0 i}} over φ_{0 i} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 ⋅ sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______-1;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: № МН	;

Дата _______________	Поверитель __________